环 境 基 础 知 识 测 试 题

满分150分          姓名                   得分

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |  |

一、填空题（ 30分， 1 分/题）

1、污水物理处理法的主要去除对象是                    ，采用的处理方法主要有            、           和           。

2、污泥沉降指数（比）是指曝气池出口处混合液经静止沉淀30min后，           。

3、过滤工艺包括       和        两个基本阶段。

4、按气泡产生的方式不同，气浮可以分为          、        、

三类。

5、水的循环分为          循环与          循环。

6、厌氧生物处理目前主要用于       和          。

7、二级处理的污水处理系统中，在生化处理设备前的初沉池主要是           ，减轻后续处理设备的负荷；生化处理设备后的沉淀池主要作用是           。

8、正常的活性污泥沉降性能良好，含水率在       左右。当污泥变质时，污泥不易沉淀，SVI值      ，污泥的结构松散、体积膨胀，含水率上升，澄清液稀少，这就是“污泥膨胀”。

9、间歇式活性污泥处理系统（SBR工艺）又称                       。

10、有机物的共同特性是都可被氧化，常用有机物在氧化过程中所消耗的氧量，或有机物的含碳（C）量作为评价有机物总量的综合指标。有机污染物综合指标有BOD、COD、TOC、TOD等。难生物降解有机物不能用       做指标。

11、活性污泥法和生物膜法是在有氧的条件下，由好氧微生物降解污水中有机物，最终产物是      和        。污泥中有机物和高浓度有机污水中有机物一般采用厌氧消化方法，即在无氧条件下，由兼性菌及专性厌氧菌降解有机物，主要产物是       和       。

12、利用隔膜使溶剂或微粒分离的方法称为       。利用隔膜分离溶液时，使溶质通过膜的方法称为渗析 。

13、化学沉淀法通常有           、         、         等。

14、活性污泥是由下列四部分物质组成        、       、      、        。

15、利用好氧微生物氧化污水中有机物有二种方法：一是        ；二是         。

16、二级处理的污水处理系统中，在生化处理设备前的初沉池主要是去除     物质，减轻后续处理设备的负荷；生化处理设备后的沉淀池主要作用是        。

17、水体富营养化的主要原因是      、     大量进入水体造成。

18、按照微生物对氧的需求，可将生物处理分为厌氧法和好氧法两大类。按照微生物的附着方式，可将生物处理分为悬浮物和固着物两大类。活性污泥法、接触氧化、UASB和厌氧生塘分别属于        、       和       、          。

19、大气污染物总体可概括为                和                 两大类。

20、所谓温室效应是指           、        、          等，可以使太阳短波辐射无衰减地通过，但却可以吸收地表的长波辐射，由此引起地球气温升高的现象  。

21、对于国务院批准划定的        控制区和         控制区的污染源，其SO2的排放除执行排放标准外 ，还应执行               。

22、根据除尘机理，目前工业上常用的除尘器可分为         、          、

和           四类。

23、流化床燃烧脱硫过程中钙硫比是表示脱硫剂用量的一个指标，在一定条件下也是调节            唯一因素。

24、电除尘过程烟气调质是向烟气中加入  H2O、SO3、NH3、Na2CO3等化合物，作用是使粒子的        增加。

25、危险废物的主要特征并在于它们的相态，而在于它们的危险特性，即具     、    、传染性、 反应性 、        、易燃性、易爆性等独特性质。

26、根据废物组成中各种物质的粒度、密度、磁性、电性、光电性、摩擦性及弹跳性的差异，将机械分选方法分为       、       、光电分选、磁力分选、电力分选和摩擦与弹跳分选。

27、危险废物的处置方法包括：焚烧法、固化法、化学法、      、     ；处理产物为了达到无害化，必须具备一定的性能，即：抗浸出性、抗干湿性、抗冻融性、耐腐蚀性 、不燃性、抗渗透性和足够的机械强度。

28、影响固体废物厌氧消化的主要因素有        、         、温度、pH、添加物和抑制物、接种物、搅拌等。

29、现代化生活垃圾焚烧工艺流程主要由前处理系统、进料系统、         、空气系统、        、灰渣系统、余热利用系统及自动化控制系统组成。

30、目前国内外垃圾处理的主要方法是采用填埋、       和        三种方法。

二、选择题（ 25 分，1 分/题）

1、水体黑臭的原因是 （    ）。

A．好氧条件下，好氧菌分解有机物造成的       C．水体中含有NO2-

B．厌氧条件下，有机物分解产生的硫化氢            D. 水体中含有NO3-

2、下列构筑物属于生物膜的是 （     ） 。

A．生物转盘       B．曝气池　　C．化粪池　　　　D．离子交换器

3、与好氧生物法相比，厌氧生物处理法降解有机物 （   ） 。

A．彻底　　　　B．不彻底　　　　C．降解程度相同　　　D．无法确定

4、有毒物质中，中毒效应发生快的为 （ B ） 。

A．氯化物        B．砷化物         C．汞        D．有机酸

5、下列污水处理流程中 （    ）流程正确。

A．城市污水→格栅→沉砂池→氧化沟→二沉池→消毒→处理出水；

B．污水→格栅→沉砂池→生物滤池→二沉池→消毒→处理出水；

C．剩余污泥→预处理→浓缩池→机械脱水→污泥外运；

D．城市污水→格栅→初沉池→曝气池→处理出水。

6、活性炭吸附法除汞适用于含汞量 （    ） 。

A．高      B．低     C．很高      D．不能确定

7、以下具有同步除氮脱磷最优工艺是 （     ）。

A．A2/O法     B．A/O法     C．氧化沟      D．生物转盘

8、城市污水二级处理出水BOD一般为 （    ）mg/L。

A．10～20        B．20～30        C．30～40       D．40～50

9、下面哪一过程不是活性污泥法净化污水的主要过程。（    ）

A. 微生物代谢作用B.絮凝体的形成和凝聚沉淀 C.吸附 D.发酵

10、化学沉淀法可用于去除水中的（     ）。

A.重金属离子    B.COD    C.SS    D.酸度

11、投药中和法最常用的药剂是（     ）。

A.熟石灰    B.石膏粉    C.石灰石    D.碳酸钠

12、在离心分离法中，当被分离物质密度小于水的密度时该操作称为（    ）。

A.离心沉降    B.离心浮上    C.水力分离    D.器旋分离

13、形成气泡直径最小的气浮方法是（    ）。

A.充气气浮    B.溶气气浮    C.电解气浮    D.射流气浮

14、气浮法分离的对象是（     ）。

A.重金属离子   B.固体悬浮物  C.亲水性固体悬浮物 D.疏水性固体悬浮物

15、气浮法分离的对象是（    ）

A.重金属离子                   B.固体悬浮物

C.亲水性固体悬浮物             D.疏水性固体悬浮物

16、下列哪种方法不属于分离处理方法（     ）

A.离子交换法    B.吸附法      C.过滤法     D.药剂消毒法

17、煤在与空气隔绝条件下加热分解出的可燃气体称为 （    ）

A、气化分       B、油分      C、挥发分    D、有机分

18、在特殊环境下，硫与  （    ）  的反应可将硫固定在固相中。

A、有机组分     B、无机组分  C、水分      D、微生物

19、大气稳定度级别中A级为 （    ）

A、强不稳定     B、不稳定     C、中性     D、稳定

20、煤质对排尘浓度有很大影响，其中以下两种影响最大 （    ）

A、密度和孔隙   B、密度和粒径    C、水分和粒径      D、灰分和水分

21、对植物没有直接危害的大气污染物是（    ）

A.二氧化硫；    B.臭氧；      C.氟化氢；     D.二氧化碳

22、能量流动，物质循环和 (     )是生态系统的三大功能。

A.信息传递      B.生态平衡    C.自我调节     D.反馈

23、在酸性土壤中容易引起钾、钙、（    ）、磷等元素的短缺。

A铁            B.锰          C.锌           D.镁.

24、下列水质监测项目应现场测定的是（   ）

A、 COD　　B、 挥发酚　　　C、六价铬     D、pH
25、声音的频率范围是（   ）
  A、 20Hz＜f＜20000Hz          B、f＜200Hz 或 f＞20000Hz 
  C、f＜200Hz 或 f＞2000Hz     D、20Hz＜f＜2000Hz

三、判断题（ 15 分，1分/题）

1、水质标准是水中各项水质参数应达到的指标和限值。             （   ）

2、二沉池的主要作用是分离活性污泥。                          （   ）

3、工业废水的BOD5/COD值大于0.2被认为可采用生化法处理。      （   ）

4、含氮化合物在水体中的转化可以分为氨化阶段和硝化阶段。  （   ）

5、在活性污泥处理系统中，细菌是净化污水的第一承担者，也是主要承担者（  ）

6、水环境容量是指在满足水环境质量标准的条件下，水体所能接纳的最大允许污染物负荷量，又称水体纳污能力。                               （    ）

7、化学吸附热高于物理吸附,但化学吸附选择性比物理吸附差。        (    )

8、三级处理的主要对象是有机物质。                               (    )

9、污泥沉降比能够反应曝气池运行过程的活性污泥量。               (    )

10、在污泥中加入适量的混凝剂可以改善污泥的脱水性能。            (    )

11、氧化——还原法只适用于去除污水中的重金属离子。              (    )

12、用好氧法处理污水时最佳温度在200C-300C之间。                 (    )

13、生活污水，工业废水都会有丰富的肥分，因而都可以用于农田灌溉。(    )

14、干灰法适宜用于测定易挥发性物质。                          （    ）

15、测定水中悬浮物，通常采用滤膜的孔径为0.45微米。            (    )

四、名词解释（ 20 分，2分/题）

1、燃烧过程“三T”：

- 烟气脱硝：

- 电晕闭塞：

- 固体废物：

- 固体废物“全过程”管理原则：

- 稳定化：

- 焙烧：

- 卫生土地填埋：

- 大气污染:

- 逆温：

五、问答题（6分/题）

1、活性污泥膨胀的现象、原因分析及处理对策。

2、试述生物膜法的特点。）

3、厌氧生物处理工艺应用于废水处理时有哪些优缺点？

4、沉淀可分为哪几种基本类型？沉淀在污水处理系统中的主要作用是什么？

5、何为烟气脱硫工艺中脱硫剂利用率？其与什么因素有密切关系？

6、什么叫气体吸附？工业吸附剂必须具备哪些条件？

7、目前袋式除尘器采取哪几种清灰方式？为什么清灰不能过分？

8、请举例说明我们日常生活中常见的危险废物有哪些(不少于5种)？

9、热解与焚烧的区别是什么？

10、举例说明按其化学特性大气污染可以分为哪两种类型，每种类型的主要污染物是什么，发生的天气条件是什么？